家属区用户上网设置技巧

为方便我校用户使用网络，在出现问题时能够自己解决，现就针对Windows XP系统和Windows 7系统如何设置上网方式及宽带路由器的设置做一简单说明，供大家学习参考。

一：没有使用无线路由器上网（Window XP系统）

- 打开网络连接：

- 打开属性对话框：

- 打开Internet协议（TCP/IP）

- 将其中的IP地址设置为自动获取:

二：没有使用无线路由器上网（window 7系统）

- 打开开始菜单里的控制面板：

- 选择网络和Internet选项：

- 选择网络和共享中心：

- 选择左侧的“更改适配器设置”选项：

- 双击其中的“本地连接”设置属性中的“协议版本4”：

（6）其他同Window XP系统设置一样。

三、（无线）宽带路由器的设置

这里以TP-LINK（TP-LINK的网关为192.168.1.1）为例，其他路由器网关IP地址请在路由器说明书标签上查看。

（1）将路由器连接电脑（只需将路由器连接电脑即可，另一端不需连接端口），必须用线连接。

配置之前更改电脑上本地连接里的IP地址，以路由器网关地址为默认网关192.168.1.1，子网掩码为255.255.255.0，IP地址设置为默认网段中的任意数值（即192.168.1.     填入2—255中的任意值），设置方法同前。

打开IE浏览器，在地址框键入路由器网关地址192.168.1.1，回车，进入系统设置。

（2）点击左边窗口中的设置向导。

（3）按步凑设置路由器参数

在上网方式中选择“动态IP”。

点击开启无线安全，设置自己的密码，这就是将来使用无线网卡上网所需要的密码。

（4）点击左侧“系统工具——重启系统”等路由重启完成。

（5）在“本地连接”里设置成自动获取IP地址。

注：对于以前配置过使用拨号连接上网的路由器，只需要在重新配置之前将路由器恢复成出厂设置（路由器电源插头附近有一个小按钮或小孔用笔使劲多点触几下，看到路由器的灯全亮一下就OK了，前提是）。